##### Załącznik nr 1.1 do formularza ofertowego ZP.271.2.7.2023

Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Wszędzie tam gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, w tym w szczególności podana jest nazwa własna produktu, urządzenia czy technologii, numer katalogowy lub producent, Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę produktów równoważnych w stosunku do opisanych, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze właściwości w stosunku do wymaganych przez Zamawiającego. Ocena równoważności należy do Zamawiającego.

KOMPUTER STACJONARNY – 1 sztuka

Typ/ nazwa/ model …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

| Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia (wymagania i parametry minimalne) | Proponowany produkt nazwa/model lub opis lub oznaczenie „TAK” w przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach |
| --- | --- | --- |
| Procesor | Intel Core i5-12400F (6 rdzeni, 12 wątków, 2.50-4.40 GHz, 18 MB cache) |  |
| Chipset | Intel H610 |  |
| Pamięć RAM | 16 GB (DIMM DDR4, 3200 MHz) |  |
| Architektura pamięci | Dual-channel |  |
| Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM | 64 GB |  |
| Liczba gniazd pamięci (ogółem/wolne) | 2/0 |  |
| Karta graficzna | NVIDIA GeForce GT 1030 |  |
| Wielkość pamięci karty graficznej | 2048 MB GDDR6 (pamięć własna) |  |
| Dysk SSD M.2 PCle | 500 GB |  |
| Opcje dołożenia dysków | Możliwość montażu trzech dysków SATA |  |
| Wbudowane napędy optyczne | Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer |  |
| Dźwięk | Zintegrowana karta dźwiękowa |  |
| Łączność | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) LAN 10/100/1000 Mbps |  |
| Złącza – panel przedni | USB 2.0 – 1 szt. USB 3.2 Gen. 1 – 1 szt. Wejście mikrofonowe – 1 szt. Wyjście słuchawkowe/głośnikowe – 1 szt. Czytnik kart pamięci – 1 szt. |  |
| Złącza - panel tylny | USB 2.0 – 4 szt. USB 3.2 Gen. 1 – 2 szt. Wejście/wyjścia audio – 3 szt. RJ-45 (LAN) – 1 szt. VGA (zintegrowane) – 1 szt. DVI-D (zintegrowane) – 1 szt. DVI-D (karta graficzna) – 1 szt. HDMI (zintegrowane) – 1 szt. HDMI (karta graficzna) – 1 szt. PS/2 – 2 szt. AC-in (wejście zasilania) – 1 szt. Złącze antenowe – 2 szt. |  |
| Porty wewnętrzne (wolne) | SATA III – 3 szt. Kieszeń wewnętrzna 3,5” – 3 szt. Kieszeń wewnętrzna 2,5” – 1 szt. |  |
| Zasilacz | 550 W Sprawność zasilacza 80 Plus Bronze |  |
| Dołączone akcesoria | Kabel zasilający Antena WiFi – 2 szt. Klawiatura przewodowa pełnowymiarowa na USB, język QWERTY Mysz przewodowa na USB |  |
| System operacyjny | Microsoft Windows 11 Pro |  |
| Gwarancja | 36 miesięcy |  |

za cenę w wysokości: ......................... zł brutto (słownie:  ...................................................................................................................................................)  złotych

MONITOR – 1 sztuka

Typ/ nazwa/ model …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

| Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia (wymagania i parametry minimalne) | Proponowany produkt nazwa/model lub opis lub oznaczenie „TAK” w przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach |
| --- | --- | --- |
| Przekątna ekranu | 27” |  |
| Powłoka matrycy | Matowa |  |
| Rodzaj matrycy | LED, IPS |  |
| Typ ekranu | Płaski Monitor bezramkowy |  |
| Rozdzielczość ekranu | 2560x1440 (WQHD) |  |
| Format obrazu | 16:9 |  |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 75 Hz |  |
| Wyświetlanie częstotliwości (pionowo) | 48-75 Hz |  |
| Wyświetlanie częstotliwości (poziomo) | 30-120 kHz |  |
| Odwzorowanie przestrzeni barw | sRGB: 99% |  |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |  |
| Czas reakcji | 5 ms (GTG) |  |
| Predefiniowane tryby pracy | sRGB |  |
| Technologia synchronizacji | FreeSyncTM |  |
| Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego |  |
| Wielkość plamki | 0,223x0,223 mm |  |
| Jasność | 300 cd/m2 |  |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |  |
| Kontrast dynamiczny | 10 000 000:1 |  |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 stopni |  |
| Kąt widzenia w pionie | 178 stopni |  |
| Obsługiwane rozdzielczości | 640x480; 720x400; 800x600; 1024x768; 1280x720; 1280x800; 1280x1024; 1440x900; 1600x900; 1680x1050; 1920x1080; 1920x1200; 2560x1440 |  |
| Obszar wyświetlacza (miary metryczne) | 59,67x33,57 |  |
| Zakres regulacji pochylenia (Tilt) | ~5° (do przodu/w dół) ~25° (do tyłu/w górę) |  |
| Klasa energetyczna | min. F |  |
| Pobór mocy podczas pracy | 22,3 W |  |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0,5 W |  |
| Kolor | srebrny |  |
| Złącza | Wejście HDMI: HDMI 1.4 x 2 Złącze DisplayPort: DisPlayPort 1.2 x 1 |  |
| Dołączone akcesoria | Kabel zasilający Zasilacz zewnętrzny Kabel HDMI Kabel DisplayPort |  |
| Gwarancja | 24 miesiące |  |

za cenę w wysokości: ......................... zł brutto (słownie:  ...................................................................................................................................................)  złotych

ZESTAW GŁOŚNIKOWY 2.0 – 1 sztuka (zestaw)

Typ/ nazwa/ model …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

| Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia (wymagania i parametry minimalne) | Proponowany produkt nazwa/model lub opis lub oznaczenie „TAK” w przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach |
| --- | --- | --- |
| Moc całkowita | 66 W |  |
| Moc wyjściowa | 15W x 2 + 18W x 2 (DRC ON) |  |
| Stosunek sygnału do szumu (SNR) | ≥85dBA |  |
| Impedancja | PC: 700mV±50mV, Aux: 550mV±50mV |  |
| Pasmo przenoszenia częstotliwości | 60Hz ~ 20 KHz |  |
| Wejście audio | PC, Bluetooth, AUX |  |
| Sterowanie | Pokrętła regulujące poziom tonów wysokich i niskich oraz poziom głośności |  |
| Głośnik tonów średnich/niskich | 4 cale (119 mm) |  |
| Głośnik wysokotonowy „tweeter” | 19 mm jedwabna kopułka |  |
| Wymiary głośników satelitarnych w mm | 152 x 246 x 203 |  |
| Materiał obudowy | MDF |  |
| Kolor | czarny |  |
| Wyposażenie | Kabel 2RCA-mini-jack, Kabel 2x2RCA – 2x2RCA, Kable głośnikowe, Pilot |  |
| Gwarancja | 24 miesiące door – to - door |  |

za cenę w wysokości: ......................... zł brutto (słownie:  ...................................................................................................................................................)  złotych

OPROGRAMOWANIE – 1 sztuka

Typ/ nazwa/ model …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

| Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia (parametry minimalne) | Proponowany produkt nazwa/model lub opis lub oznaczenie „TAK” w przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach |
| --- | --- | --- |
| OPROGRAMOWANIE | Pakiet biurowy Microsoft Office Standard 2021 PL |  |

za cenę w wysokości: ......................... zł brutto (słownie:  ...................................................................................................................................................)  złotych

RAZEM – za cenę łączną w wysokości: ................................... zł brutto 
(słownie:  ...................................................................................................................................................)  złotych

data ............................................

.............................................................

podpis i pieczątka Wykonawcy